# Formelsammlung und Datenblatt

Heizwerte (Energie-Inhalte bei Verbrennung) und CO2-Bildung (bei Verbrennung):

Steinkohle 	Braunkohle  Holz 	Erdgas      Heizöl 	  Benzin

Heizwert	30 MJ/kg	9 MJ/kg	          16 MJ/kg	36 MJ/m³     42 MJ/l	   44 MJ/l

CO2-Faktor 	0,33 kg/kWh	0,4 kg/kWh      nicht*	0,2 kg/kWh  0,28 kg/kWh	   0,2 kg/kWh

*Da bei der Holzverbrennung nur das CO2 frei wird, was kurzfristig durch die Bäume zuvor gebunden wurde, zählt die CO2-Bildung bei der Holzverbrennung nicht in der CO2-Bilanz.

Beim Einsatz von Haushaltsstrom rechnet man mit einem CO2-Faktor von 0,6 kg/kWh, hingegen bei Fernwärme (Abwärme) rechnet man mit einem CO2-Faktor von 0,1 kg/kWh.

Umrechnung: 1 kWh = 1000 W ( 3600 s = 3600 000 Ws = 3600 000 J = 3,6 MJ

## Wichtige Größen [und Einheiten]

Leistung P	[W]	Energie W	[J] 	Spannung U	[V]	Stromstärke I	[A]

Zeit t	[s]	Preis p	   [€/kWh]	Kosten K  [€] 		CO2-Faktor  f	  [kg/kWh]

Masse CO2  m [kg] 	Widerstand R	[(]	spez. Widerstand (   []

Fläche A  [m²]		Länge l   [m]

## Wichtige Formeln

### P = U ( I	PV = R ( I ²	W = P ( t	K = p ( W	m = f ( W	U = R ( I

Spez. Widerstand eines Drahtes der Länge l mit Querschnittsfläche A und Durchmesser d:

(Rho) ist der spezifische Widerstand, hier von Kupfer

( ist die Kreiszahl

bei der Reihenschaltung.

| Werkstoff | spez. Widerstand in [Ωmm2/m] | Dichte in [kg/l] = [kg/dm³] |
| --- | --- | --- |
| Silber | 0,0165 | 10,5 |
| Kupfer | 0,0178 | 8,9 |
| Gold | 0,022 | 19,3 |
| Aluminium | 0,0278 | 2,7 |
| Eisen | 0,098 | 7,9 |
| Konstantan | 0,50 | 8,8 |